## Slide 1
1
經濟部水利署
水利防災中心主任郭純伶
臺灣防汛整體策略與
防災智慧化發展
107年5月21日
1
Notes: 各位貴賓大家好！
我是水利署水利防災中心徐浩仁，
非常高興，也非常榮幸有這個機會向大家報告<防汛科技智慧化之應用與發展>。
1

## Slide 2
簡報大綱
前言
臺灣防汛整體策略
防災智慧化發展
結語
2
Notes: 今天的報告分為這五大部分來向大家說明。
首先，在前言部分先說明全球暖化的現況、台灣的水環境，以及台灣的防汛應變策略。
其次，分別針對台灣如何利用科技強化防災，以及推動智慧防災等部分進行說明。
最後，會做個簡單的結語。
2

## Slide 3
前言
3
Notes: 首先是“前言”

## Slide 4
106年台灣重大災例

## Slide 5: 基隆、金山、內湖
6/2 基隆大武崙公車亭淹水， 民眾受困(來源:臉書)
6/2 台北內湖環山路淹水(來源:臉書)
6/2 新北金山磺溪橋斷橋(來源:臉書)
6/1 00時 -6/4 09時 累積降雨分布
資料來源：
NCDR情資研判簡報
0601豪雨事件

## Slide 6: 雲林、嘉義、彰化
6/1 00時 -6/4 09時 累積降雨分布
6/3 雲林大埤加油站淹水(來源:臉書)
6/3 彰化溪州菇寮(來源:臉書)
6/3 雲林大埤豐田橋(來源:臉書)
資料來源：
NCDR情資研判簡報

## Slide 7
屏東佳冬鄉
07/29 16:47 屏東縣佳冬鄉羌園村淹水 來源 : CCTV
尼莎颱風淹水
07/30 19:02 屏東縣佳冬鄉羌園村淹水 來源 : CCTV
海棠颱風開始抽水
07/30 16:08 屏東縣佳冬鄉羌園村 來源 : CCTV
尼莎颱風維持正常
07/31 05:43 屏東縣佳冬鄉羌園村淹水 來源 : CCTV
海棠颱風仍淹水
7
資料來源：
NCDR情資研判簡報
尼莎暨海棠颱風

## Slide 8
宜蘭羅東鎮、冬山鄉
10/14 09:07 羅東淹水 來源 : 公民回報(臉書)
10/14 10:39 羅東富農路淹水
來源 : 公民回報(臉書)
10/14 08:56 冬山富堵五路淹水
來源 : 公民回報(臉書)
淹水
淹水
淹水
10/14 15:37 冬山武淵淹水
來源 : 公民回報(臉書)
淹水
現況水退
資料來源：
NCDR情資研判簡報
1011豪雨事件

## Slide 9
花蓮吉安鄉、玉里鎮
10/14 13:50 吉安南濱路淹水
來源 : 公民回報(臉書)
淹水
淹水
淹水
10/14 13:00台30線9K處道路淹水 來源 : 公民回報(臉書)
10/14 15:00玉里媽祖宮附近淹水
來源 : 公民回報(臉書)
資料來源：
NCDR情資研判簡報

## Slide 10
台東卑南鄉
10/14 11:01 台東大學知本校區淹水 來源 : 公民回報(臉書)
淹水
10/14 10:47 知本路一段淹水 來源 : 公民回報(臉書)
淹水
淹水
10/14 11:30 雲南路淹水 來源 : 公民回報(臉書)
現況水退
10/14 14:30 雲南路水退 來源 : 公民回報(臉書)
資料來源：
NCDR情資研判簡報

## Slide 11
5月~11月汛期間的降雨都可能造成水患威脅
梅雨、颱風、西南氣流、東北季風共伴都可能致災
短延時強降雨、累積大量降雨，下到哪，淹到哪
颱風豪雨年年都來
相片來源(由左至右:宜蘭縣宜蘭市梅洲社區、宜蘭縣礁溪鄉玉田村、自由時報)

## Slide 12
0601 豪雨事件災害衝擊
三芝
640 mm
資料來源：NCDR

## Slide 13
台灣的天然災害風險高

## Slide 14
A
2005年世界銀行
「 世界自然災害熱點及風險分析報告」
台灣73%之土地面積與人口同時暴露於三項以上天然災害，脆弱程度位居世界第一
B
2011年英國風險管理顧問公司
「2011年自然災害風險圖譜」
台灣為全球4個「極高風險」國家之一
C
2015年英國劍橋大學賈奇商學院風險研究中心調查報告
依照調查所得 ，它評估全球301個大城市面臨18項災害威脅的承受能力，未來十年內【台北】是全球最脆弱城市
D
2014年瑞士再保(Swiss Re-insurance Company)
公佈全球616個都會區發生5種巨大天災的研究報告
在個別的地震和暴風天災中，台灣雙北市及台南高雄都會區等各居全球第6及第9名。
臺灣是高度脆弱的國家

## Slide 15
98年，莫拉克風災…
681人死亡、經濟損失超過195億元
相片來源:自由時報

## Slide 16
圖片資料來源 : 國家災害防救科技中心 20170601豪雨災害報告
極端氣候降雨難以預估
高雄桃源4天降下全台年平均雨量的57%

## Slide 17
臺灣防汛整體策略
17
Notes: 首先是“前言”

## Slide 18
氣候變遷下的防洪治水

## Slide 19
傳統作為
新思維
點、線
立體
防洪治水思維轉變
與水共存
不與水爭地
逕流分擔
出流管制
低衝擊開發
科技防災
跨域整合
民眾參與
生態環境導入
高水治理
水道管理
高密度開發
人工防災
本位主義
由上而下
僅重安全
19
Notes: 傳統僅是水道的管理，洪水的治理，屬於一種圍堵洪水的思維。
新思維是進行流域面的整體治理，建立出流管制，逕流分擔的模式，
比例大的小洪水量以一般工程手段足以防範，對於極端降雨所帶來的大洪水，以非工程手段進行防洪。

## Slide 20
綜合治水
20

## Slide 21
水利防護設施透過硬性的工程措施，提高區域防減災能力
搭配量測儀器

## Slide 22
流域綜合治理計畫
流域
治理
綜合
治水
立體
防洪
國土
規劃
農田排水改善
治山防洪
山坡地水土保持
縣市管河川、排水改善
雨水
下水道
改善
養殖專區淹水改善
持續辦理
創新作為
加強管理
省道橋梁配合改建
重要農糧作物保全
流域綜合治理計畫
22
Notes: 面對氣候變遷對環境所造成的影響，延續易淹水地區水患治理計畫，自2014年起成立了“流域綜合治理計畫”，為期6年，總經費新台幣600億元。
這個計畫從國土規劃、綜合治水、立體防洪及流域治理四個面向著手，除了持續辦理相關河川排水的規劃及治理工作外，還導入了非工程措施、人才培育及科技防災等創新及加強管理作為。

## Slide 23
一次籌措足額經費
短時間內建構到位
系統功能完整發揮
既有設施更新及強化
加速執行
全國面臨氣候變遷的挑戰
今天再不做 明天來不及
前瞻行動
前瞻基礎建設計畫
-水環境建設

## Slide 24
目標
改善易淹水面積200平方公里
施設縣市管堤防護岸
及雨水下水道完成250公里
中央管河川及區排治理120公里
海岸復育達25公里
策略
上、中、下游防洪、減災、禦潮工程整體改善，強化抗洪能力
流域綜合治水，提升防洪、適洪韌性
強化防災預警與應變能量，有效管理災害風險
區域排水
其他未納辦排水
下水道
防災減災
工程
禦潮工程
維護管理

## Slide 25
  逕流分擔、出流管制
  建置智慧防災預警系統
  強化全民防災觀念
非工程措施

## Slide 26
逕流分擔出流管制

## Slide 27: 韌性國土新思維-逕流分擔出流管制
`
坡地排水
區域排水
河
川
農田排水
管制點
水產養殖排水
雨水下水道
滯洪池
目前由水道承納
未來由水道與土地共同承納
出流管制(因應人為開發)
開發單位設置減洪設施吸納因開發增加逕流量
都市
計畫區
逕流分擔(因應極端降雨)
各目的事業機關
依逕流分擔計畫分擔逕流

## Slide 28
`
逕流分擔出流管制
出流管制
韌性國土
政府部門
於開發基地範圍內辦理
開發單位
因應氣候變遷
逕流增量
因應人為開發
逕流增量
目的
義務人
實施範圍
作法
全國一定規模以上開發案
逕流分擔
公告特定流域及集水區
優先於公有土地辦理
利用一般公共設施兼具滯洪功能，如滯洪池或降挖公園、道路排洪等
利用開發基地內土地施設滯洪池、低衝擊設施等，以減少逕流量
具體措施

## Slide 29
`
逕流分擔推動方式
公園綠地,安全島降挖
道路排洪
公設兼滯洪池
低衝擊開發
機關於興辦事業時
併辦土地分擔措施
水道治理措施
河川
區域排水
雨水下水道
農田排水
坡地排水
逕流分擔計畫經中央主管機關核定公告
執行機關
主管機關擬訂逕流分擔計畫
相關機關,學者,專家或團體參與研訂及協商,透過協商形成共識始納入計畫內
逕流分擔審議會審議
中央主管機關公告
特定流域、集水區
淹水潛勢
都市發展程度
重大建設(高保護標準)

## Slide 30
`
出流管制目的
開發前
開發前洪峰流量
低衝擊開發
貯留
開發後
開發後+減洪設施
開發後洪峰流量
開發後洪峰流量≦開發前洪峰流量
水道計畫流量(出流管制量)
開發後流量歷線
時間
開發前流量歷線
流量
需承擔量體
透過出流管制計畫書審查
使開發後流出口洪峰流量不超過開發前

## Slide 31
防災預警

## Slide 32
內水淹水、外水淹水

## Slide 33
警戒類別 | 發布二級警戒 | 發布一級警戒
淹水警戒 (內水) | 即時雨量 > 二級警戒雨量值 | 即時雨量 > 一級警戒雨量值
水位警戒 (外水) (分三級) | 觀測水位 > 二級警戒水位 | 觀測水位 > 一級警戒水位
淹水警戒定義：
二級警戒：發布淹水警戒之鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其易淹水村里或道路可能三小時內開始積淹水
一級警戒：發布淹水警戒之鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其易淹水村里或道路可能已開始積淹水
水庫洩洪警戒 | 預計洩洪(19座一級水庫2小時前/一般水庫1小時前)
警戒訊息發布

## Slide 34
34
淹水警戒【內水】

## Slide 35
35
水位警戒【外水】

## Slide 36
36
水庫放流警戒

## Slide 37
多元災情，防災避災工具
提供即時水情急災害預警資訊

## Slide 38
防災資訊服務網

## Slide 39
防汛抗旱粉絲團

## Slide 40
行動水情APP

## Slide 41
淹水警戒市話廣播服務
防災資訊服務網
0800-079-579
(你去救、我去救)

## Slide 42
斗南雨量站累積雨量
斗南安養院4點多分開始淹水
am2:27:13接收水利署淹水警戒-語音廣播訊息
雲林縣斗南鎮淹水一級警戒(斗南站6小時雨量176mm),如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水
106/06/03斗南恩惠安養院清晨4點多開始淹水，一度水淹50公分高，消防局緊急撤離58名老人（聯合晚報）

## Slide 43
水情通報APP
影像辨自動化淹智慧水尺
運用群眾外包概念建構全民防災的新模式
Notes: 為結合群眾外包的力量，共同蒐集並回傳有效的量化災情，水利署近年研發智慧水尺技術，
藉由手機圖像與實體水尺等比例縮放的原理，透過拍照回傳現地淹水災情，
以利災防單位即時掌握情資，作出有效的應變處置。

## Slide 44
5
30
50
自動化淹水感測技術 中華電信交接箱+淹水感測器
+
+
Notes: 建置淹水感測全國93試辦點。在基有基礎設施下，建置經濟有效率的設施，讓我們可以掌握災情資料
便於監控偏遠或無人駐地之積淹水情資。
後續廣泛建置感測器可易於自動化掌握淹水範圍與災情評估

## Slide 45
全民防災

## Slide 46
公助
互助
自助
全民防災
1
7
2
日本災害經驗學習，『自助、互助、公助』的比例為7:2:1

## Slide 47
1,578 位防汛護水志工
425 處自主防災社區
媒合企業參與社區防汛
全民防災-自助、互助、公助
Notes: 2010年起，水利署也積極結合民間力量，共同參與防救災。
具體的作法如召募防汛護水志工，協助水情及災情的通報工作。
防汛護水志工有很多是水利署退休的員工、村里長、以關懷當地環境的熱心人士，目前志工人數已超過1,500以上，對防救災工作有相當正面的幫助。

## Slide 48
汛期重要防汛通報實績
0601豪雨
第四大隊陳滿
南投縣竹山鎮過溪田子1號橋下游左岸內田子堤防及右岸秀林堤防破損。
處置情形：通報四河局，四河局立即派員勘查及調派廠商搶險。
尼莎暨海棠颱風
第六大隊方旭鴻
煤泥堆置場受大 雨沖刷後遍布防汛道路，無法通行。
處置情形：通報六河局，駐衛警抵達後諭令清除防汛道路煤泥並恢復道路原狀。
1011豪雨
第八大隊廖金增
臺東卑南鄉溫泉村土石流，居民受困。
處置情形：通知八河局及相關單位，並協助救災、疏散避難及安置於收容中心。
1011豪雨
第九大隊黃志君
光豐公路台11甲道路坍塌。
處置情形：通報九河局及公路局，公路局完成封路及搶險作業。

## Slide 49
汛期、災後亦協助環境維護，擴大志工服務能量。
尼莎暨海棠颱風，第七大隊林福仁協助清理高雄旗尾堤防傾倒路樹，維護用路人安全。
0613豪雨，第七大隊潘聰治大隊長協助清理屏東萬丹堤防閘門雜草，保持排水暢通。
汛期前，第九大隊志工進行花蓮初英一號、二號堤防及志學堤防全面巡查及淨溪活動。
環境維護服務成果

## Slide 50
賀! 榮獲全國績優志工團隊殊榮
經濟部水利署防汛護水志工服務隊
獲全國績優志工團隊
三年
一次
經濟部
首次參選
全國
2萬餘隊

## Slide 51
災中協助弱勢撤離
災中巡查防汛道路及通報
災前關懷弱勢
災後復原排水路
425水患自主防災社區
  104年度 6場颱風，社區自主啟動739次，自主撤離58人，零傷亡。
  105年度 3場豪雨、4場颱風，社區自主啟動875次，自主撤離7人，零傷亡。
106年度 2場大豪雨、5場颱風 啟動607處社區 自主撤離74人 零傷亡
防災重於救災，離災優於防災

## Slide 52
社區擇定
實際運作
及評鑑
社區診斷
與編組
教育訓練
及演練
  自主防災能力 (自主監控/警戒/疏散)
水患自主防災社區選定與成立

## Slide 53
社區日常
資源清點
風險辨識
編組擬定
疏散避難

## Slide 54
社區日常
保全戶訪視
防汛演練
環境維護
巡視水尺

## Slide 55
災前整備
災前
任務分配
執行
防颱廣播
災前
裝備測試
簡訊通知召開災前整備會議

## Slide 56
雨量觀測
拉封鎖線
弱勢居民
社區巡視
災中應變
預警訊息

## Slide 57
災後復原
環境復原
水路清理

## Slide 58
企業防災- 101年起邀請標竿企業參與災情查通報
Notes: 除了召募防汛護水志工外，2012年起，積極以雙向互惠模式和便利超商、公民營加油站及工業區廠商等企業合作，共同防救災。
在颱風豪雨期間，由本署提供淹水警戒訊息供企業自主防災，並透過他的展示系統對外提供給他們的消費者。
這些企業則配合本署的需求，在災時協助提供即時災情，俾利水利署掌握全台灣淹水災情，提升防救災效率。

## Slide 59
企業防災- 104年起企業認養水患自主防災社區
建立媒合平台及機制
Notes: 2015年起，推動企業認養水患自主防災社區工作，並建立媒合平台及機制，成功媒合企業與水患自主防災社區互助合作，循序漸進地推廣與實現理念。
目前已成功媒合『華電聯網-宜蘭梅州社區』、『童綜合醫院-台中斗抵里』、『新光保全-新北魚行里』三個示範標竿，今年會持續並擴大推動企業與社區合作。

## Slide 60
0601與0613兩場豪雨時，地方企業及時提供協助與社區需求。
台灣三櫻提供北貴里大型機具
大陸工程協助水溝清淤(左)
聯邦企業社協助淹水後消毒(右)
【中壢區石頭里】
企業防災-企業協助社區防災實例

## Slide 61
防災智慧化發展
61
Notes: 防災科技的智慧化研發與應用，是未來的重要趨勢。
在此跟各位介紹我們目前正積極推動的部分計畫。

## Slide 62
智慧防災

## Slide 63
監控、預警
預報(長期)
觀測(即時)
應變
地方執行
中央支援
通報
防災避災工具
智慧防災四大主軸-監控、預警、通報、應變

## Slide 64
智慧水利防災發展重點
監控
即時觀測(雨量、水位、水庫)、即時影像(CCTV)
自動化監控 (影像辨識、淹水感測)
預警
災害潛勢(情境模擬)→防災規劃
災害預警(預報推估)→先知先覺
即時警戒(實測推估)→即時知覺
通報
全面：G→G(政府)/ G→P(民眾)/ G→M(媒體)
多元：簡訊/傳真/市話/企業/社群/Opendata
即時：自動化→行動化→智慧化
應變
災情查報：自動化淹水範圍評估系統/結合民眾企業/工具
離災：SOP保全計畫/全民防災(志工、防災社區、企業)
應變：水利設施防洪操作/搶險搶修/抽水機調度

## Slide 65
監控
智慧防災的基礎…

## Slide 66
水情監控 由上而下一網打盡
氣象、雨量、水位、水庫

## Slide 67
影像監控 防災千里眼
全國 123處 CCTV 全天候監視

## Slide 68
2015蘇迪勒颱風
寶橋
08:47 +17.65m (最高水位)
寶橋 水位歷程圖
三級警戒
二級警戒
一級警戒
寶橋
05:20 +15.01m (達二級警戒)
寶橋
02:07 +11.60m (達三級警戒)
影像辨識 電眼再進化
自動擷取、分析、辨識、預警、通報

## Slide 69
自動淹水感測 監控新利器
監控偏遠/無人駐地之積淹水情資
Notes: 全國60 點
便於監控偏遠或無人駐地之積淹水情資
廣泛建置感測器可易於自動化掌握淹水範圍與災情評估

## Slide 70
預警
預先知覺，提早整備…

## Slide 71
71
103：中、高、屏
104：竹苗、彰、雲、嘉、南、宜
105：投、花、東、北、北、基、桃
製作進程
底圖採 DEM 5m x 5m
易淹水治理成果區排及下水道工程
淹水歷程查詢
研發精進
第一代： 200m x 200m
第二代： 40m x 40m
第三代：≦ 40m x 40m
精度提升
情境模擬，預知風險
淹水潛勢圖
防災規劃
Notes: 71

## Slide 72: 淡水河流域淹水潛勢範圍
24小時累積雨量200mm
24小時累積雨量350mm
24小時累積雨量500mm
累積雨量200mm之淹水範圍
累積雨量350mm之淹水範圍
累積雨量500mm之淹水範圍
士林區、社子島
板橋區
湳仔溝
三重區
新莊區
塔寮坑溪
中山區 大同區
基隆市
中永和區 瓦窯溝

## Slide 73
颱風前覽勝橋右岸橋頭進行太空包封堵
颱風前三峽祖師廟周邊進行插板封堵
烏來覽勝橋及三峽祖師爺廟因應對策

## Slide 74
降雨、河川、淹水、水庫預報資訊
水情預警
先知先覺

## Slide 75
利用歷史災情及降雨歷程進行大數據分析
自動化淹水警戒發佈
即時知覺

## Slide 76
通報
多元管道、服務到家

## Slide 77
汛期
防災資訊服務網
服務網  防災避災工具  經驗學習中心
防災大寶典

## Slide 78
雨量
河川水位
水庫水情
警戒預測圖
氣象觀測圖
雨量累積/
定量降水預報
縣市查詢
流域查詢
動態磚
警戒區域
警戒訊息
即時訊息
淹水
河川水位
水庫
行動水情APP
即時提供最新警戒及防災資訊….
防災資訊帶著走

## Slide 79
應變
掌握節奏，按部就班

## Slide 80
緊急應變系統
105年度6場颱風應變值勤，平均每日提供300萬存取次數
值班通報、資料交換、警戒發佈、資訊彙整單一平台
應變作業集大成

## Slide 81
影響範圍
數值地形呈現
水深評估
網格選定與水位高程分析
淹水深度通報
自動化淹水範圍評估系統
由淹水深度推估影響範圍、戶數及土地利用
災點化成面

## Slide 82
移動式抽水機監控及調度
預先部署
機組部署位置監控

## Slide 83
智慧防汛網

## Slide 84: 未來智慧防汛網推動重點
84
運用物聯網 (IoT) 技術與微型化感測設備
  可廣域增佈監測站網，穩定傳輸水情資訊
  搭配低功耗與遠距離網路 (LPWAN) 系統
  可減少通訊維運費用，降低延遲斷訊風險
IoT sensors
LPWAN

## Slide 85
CCTV
雨量站
淹水警報站
抽水站
應用層
網路層
感知層
淹水預警模擬演算
水情即時通APP
影像辨識技術
水位站
3G/4G
無線短距離傳輸
長距離低功耗傳輸
移動式抽水機
智慧防汛網建置層級圖
85
LPWAN
IoT sensors
Notes: 水利署與地方政府合作，於現有的監控及預警系統基礎上，
進行前端感測元件與儀器設備的研發與升級。
並於示範場域辦理移動式抽水機前端監測設備、淹水水位監測設備、抽水站運轉訊號、
低功耗廣域網路(LPWAN)中繼站、無線微波鏈路的測試與建置，
以完成智慧防汛網基礎設施的佈設工作。

## Slide 86
雲端防災平台→淹水模擬運算分析
水情即時通
發布淹水預警訊息
雨量站
淹水警報站
抽水站
水位站
移動式抽水機
LoRa中繼站
LoRa中繼站
應變中心
二維即時淹水預警系統
86
IoT sensors
LPWAN
Notes: 防汛網基礎設施布設完成後，將利用由各地蒐集而來的水情及災情資訊，
進一步研發淹水模擬與預警系統為主軸的雲端防災平台，
並將即時預警資訊提供民眾，以利避災與減災。

## Slide 87
降雨預測 模式
降雨逕流 演算模式
水庫演算模式
河川水理 模式演算
潮位與暴潮模式
雨量站
水位流量站
水庫洩洪量
潮位站
決策支援
洪水預警系統
降雨預報預警
智慧防災→淹水預警系統
87
LPWAN
IoT sensors
Notes: 最後，結合各類降雨預報及水理演算之數值模式，將可發展出智慧管理的決策支援系統，
以利管理單位作出最適當而有效的防災資源調配與應變措施，最大程度地減少災害的影響程度。

## Slide 88
智慧防汛網發展架構
縣市地區示範場域
中央地方協力推動
布設物連網架構智慧水文監測站網
監測系統
開發遠距低耗能通訊智慧感測元件
通訊元件
建置智慧化水利防災管理決策系統
智慧決策
研發淹水模擬預警與雲端應用模式
雲端應用
建立產業發展模式
持續推動輸出國際
88
IoT
LPWAN
Notes: 88
希望透過智慧防汛網的建置，建立國內產、官、學界合作的發展模式，
以利研究機關與水利產業的全面升級。
此外也將協助國內廠商向海外擴展市場，行銷臺灣研發能量與產業競爭力。

## Slide 89
V、結語

## Slide 90
防汛整備情形

## Slide 91
91
累計 河川局 | 降雨 200mm/24hr | 降雨 350mm/24hr | 降雨 500mm/24hr
第一河川局 | 0 | 0 | 6
第二河川局 | 5 | 5 | 8
第三河川局 | 8 | 8 | 8
第四河川局 | 5 | 5 | 5
第五河川局 | 2 | 6 | 8
第六河川局 | 2 | 8 | 8
第七河川局 | 4 | 4 | 4
第八河川局 | 5 | 5 | 5
第九河川局 | 0 | 0 | 1
第十河川局 | 2 | 3 | 14
合計(處) | 33 | 44 | 67
防汛熱點盤點與檢討 (外水)
刷深段，重複致災，直沖岸，開口或老舊堤防，未達計畫洪水位及是否有保護對象(社區)等。
第一河川局外水防汛熱點-6處

## Slide 92
92
累計 河川局 | 降雨 200mm/24hr | 降雨 350mm/24hr | 降雨 500mm/24hr
第一河川局 | 3 | 8 | 10
第二河川局 | 6 | 8 | 8
第三河川局 | 3 | 5 | 6
第四河川局 | 4 | 7 | 7
第五河川局 | 4 | 8 | 8
第六河川局 | 4 | 11 | 13
第七河川局 | 2 | 4 | 8
第八河川局 | 2 | 6 | 7
第九河川局 | 1 | 1 | 1
第十河川局 | 0 | 10 | 12
合計(處) | 29 | 68 | 80
重新淹水災害分級，第一級為歷史重複致災且人口稠密區且曾新聞報導。各河川局災中進行情境模擬， 提醒地方政府提前防汛熱點部署。
防汛熱點盤點與檢討 (內水)

## Slide 93
台南市
加強溝渠清疏
雲林縣
桃園市
台中市
彰化縣

## Slide 94
強化河川與水庫疏濬
南勢溪上龜山橋疏濬
加強枯水期中央管河川疏濬
為把握枯水期加強疏濬，1~5月原目標量732.5萬方，提升到
1,515萬方之趕辦目標量(約全年2004萬方之75.6 %)，截至4
月15日已疏濬1,004.4萬方(66.3%)，進度超前11.3%。預計
107年5月底前達成趕辦目標。

## Slide 95
完成水利建造物安全檢查，施工中工程達計畫洪水位之基本防洪保護標準。
完成開口契約98件簽訂，以應付緊急疏通及搶險之需。
滯洪池40座，可滯洪量1996萬立方公尺。抽水站159座，抽水能量增至 896 CMS。
大型移動式抽水機由去年1019部增至1089部(截至3/12止)，已預佈1024部至地方。
中央與地方(如嘉義與屏東等)合作加強抽水機檢查。
強化工程與非工程整備
95

## Slide 96
防災資訊服務網-防災大寶典
防災資訊服務網推播淹水警戒訊息
水土林聯合演練堰塞湖緊急應變(預定5/29)
水利署、水保局、林務局-上中下游通力合作
溝渠清淤總動員啟動誓師(3/14)
中央與地方攜手防汛
水利防災資通訊警戒訊息應用(4/19 ,4/27, 5/3, 5/9)國防部、衛福部、教育部-部會防災一起來
行動水情APP-警戒報全民
即時水情與警戒訊息
強化中央與地方、跨部會協調聯繫
強化防災科技與推播
經濟部與各地方水利首長座談會(4/25)
中央與地方意見交流

## Slide 97
主動語音通知 2,926 家社福機構自主防災
1,578 位防汛護水志工
425 個自主防災社區
媒合企業參與社區防汛
  9 縣市推動企業參與社區防災，以桃園及臺南市為示範區
全民共同防災

## Slide 98
面對極端氣候 建立韌性城市
面對極端氣候
加強風險管控
建立韌性城市
1996賀伯
2017 0601豪雨
2012 610水災
2000象神
2009莫拉克
2001納莉
2004艾利
2008辛樂克

## Slide 99
跨域合作
公私協力
Notes: 期盼每年都能風調雨順。
面對災害，可以跨域合作、公私協力。

## Slide 100
100
感謝聆聽
敬請指教