| 項次 | 行政區 | 地點 | 致災說明 | 權管 單位 | 改善情形 | 管考 意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重區 | 捷運路37巷 | 側溝排水宣洩不及滿溢至路面。 | 水利局 | 水利局目前辦理接通三陽路與疏洪東路之雨水下水道工程，5月11日決標。 | 解除列管 |
| 2 | 土城區 | 青雲路295巷至青仁路 | 重劃地區道路新設排水溝，並將部分水流排往青雲路，造成舊溝容量不足，產生淹水情況。 污水下水道新設工作井，縮小排水斷面，造成宣洩不及，產生淹水情況。 | 水利局 | 待公所提送交通維管計畫給交通局核定後進場施作。 | 解除列管 |
| 3 | 土城區 | 金城路2段46巷內 | 本地區屬暫緩發展區，無整體之排水規劃及於設施。 地勢低窪，原來之水流置於水塘內，但水塘已遭破壞。 | 水利局 | 目前水利局辦理大安圳下游改善，待改善完成後視成效評估是否需進行後續改善。 | 持續 列管 |
| 4 | 土城區 | 和平路區域（都市計畫外） | 本地區屬都市計畫外且為暫緩發展區，無整體之排水規劃及設施。 地勢低窪，原來之水流置於水塘內，但水塘已遭破壞。 原本道路排水排入兩邊之土壤滲入地底，但地主設置違法建物且將地基抬高，改變道路排水無法洩入道路兩邊，須設置排水溝。 | 水利局 | 該區域非屬都市計畫區，且皆屬軍方用地，目前在都市計畫區交界處設置抽水機進行抽水。 | 解除列管 |
| 5 | 土城區 | 承天路4巷及8巷 | 4巷高速公路涵洞處排水不及。 4巷及8巷側溝排水不及。 | 水利局 | 待公所提送交通維管計畫給交通局核定後進場施作。 | 解除列管 |
| 6 | 五股區 | 成州地區(成子寮) | 河川溢淹，雨勢過大。 石門水庫洩洪。 成州地區主要排水出口之3號水門因二重疏洪道水位高漲而關閉，雨水無法經由重力方式排出。 地勢低窪，距離大型抽水站(洲子洋抽水站)水路較遠 | 水利局 | 水利局於疏洪道左側3號水門旁設置2處開孔，供移動式抽水機投入抽水已於5月6日完工。 | 解除列管 |
| 7 | 貢寮區 | 福隆里虎子山街地下道 | 雨勢過大加上虎子山野溪排水箱涵斷面不足造成外水溢堤淹至虎子山街的車行地下道內。 排水不良、河川溢淹、地勢低窪、雨勢過大。 排水箱涵束縮通洪斷面，洪水量若超出現有容許標準仍有淹水之虞 | 水利局 | 低地排水細部設計已完成，預計5月底發包。 | 持續 列管 |
| 8 | 貢寮區 | 雙玉里德心街 | 德心街地勢低窪，鄰接雙溪河，當日因豪大雨水位暴漲、宣洩不及，導致德心街積淹水 | 水利局 | 雙溪河治理計畫已送水利署審查中，俟核定後續處。 | 持續 列管 |
| 9 | 貢寮區 | 雙玉里德心街 | 德心街堤防基礎多處淘刷，連日大雨勢造成道路坍方、堤防外推 | 水利局 | 1.目前架設圍籬封路、打設鋼軌樁臨時支撐，避免道路持續塌方 2.續辦護岸基礎植筋補強中，預計8月完工。 | 解除列管 |
| 10 | 新店區 | 新店區廣興里 | 瞬間大雨造成低窪區域淹水。 颱風過後若下大雨部分地區仍會積水，待復建。 | 水利局 | 查積水係道路凹陷所致，本局待復建工程告一段落後，將全段重鋪AC，預計9月完工。 | 解除列管 |
| 11 | 雙溪區 | 雙溪區長源里盤山坑往16鄰道路 | 雨勢過大道路下方邊坡原砌石擋土牆破壞，造成道路崩坍毀損。 下邊坡土質鬆軟，護岸長期沖蝕，道路橫向排水涵管斷裂。 下方盤山坑溪護岸因補助經費不足，仍未整治。 | 農業局 | 目前道路及野溪各災點已由區公所協助復健工程 | 持續 列管 |
| 12 | 平溪區 | 106線公路72.8K處 | 因該道路邊溝上方野溪上游邊坡長年落石，溪床已填滿，每逢颱風雨量大時原野溪溪床堆積落石即沖落道路邊溝造成堵塞，常雨水四溢影響交通安全。 另該野溪溪床坡度陡峭，且原有設置之杉木疏壩恐因腐朽如再逢大豪雨堆積溪床中之落石有傾瀉而下之虞。 | 農業局 | 本案經勘查溪床堆積土石，已由公所清理完妥。 該處目前應無立即危險，建議公所持續觀察。 | 持續 列管 |
| 13 | 平溪區 | 平溪區石底里往孝子山登山步道道路邊坡 | 道路邊坡無擋土牆、加上颱風急降雨導致邊坡破壞 | 平溪區公所 | 105年5月進度: 已完工。 | 解除列管 |
| 14 | 平溪區 | 東勢格8鄰村里道路 | 因颱風大雨導致擋土牆破壞 | 平溪區公所 | 105年5月底完工。 | 解除列管 |
| 15 | 土城區 | 龍泉路里程約4公里處（路燈82115） | 道路自然邊坡崩塌，造成上方道路路基部分淘空，下方道路中斷 | 土城區公所 | 105年5月進度: 已完工。 | 解除列管 |

# Text boxes

附件4